I. PRZEDMIAR ROBÓT- kosztorys ofertowy			CPV 45.23.31.40-2 roboty drogowe
Lp	SSTWiOR	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartość netto
I ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1
1		Roboty rozbiórkowe- usunięcie zniszczonej nawierzchni asfaltowej o grubości 6 cm wraz z utylizacją i wywozem gruzu na odległość do 5 km.	m2	1106
2	D-02.01.00	korytowanie na głębokość 32cm oraz wywóz gruzu na odległość 5 km / profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	M2 / m2	1595 / 1595
II ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2
3	D-04.04.01	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 20 cm po zagęszczeniu	m2	1595
4	D-04.03.01	Skropienie podłoża emulsją asfaltową	m2	1505
5	D-04.03.01	Powierzchniowe utrwalanie poboczy asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m2	480
6	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 mm o gr 7 cm	m2	1545
7	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 mm o gr 5 cm	m2	1545
8	D-03.02.01a	Regulacja zaworów wodnych – 9 szt, regulacja studni kanalizacji sanitarnej o średnicy 1200 mm - 10 szt, regulacja zaworów gazowych - 6 szt,regulacja studzienek telekomunikacyjnych – 3 szt, regulacja kratek ściekowych – 2 szt	szt	30
9	D-03.02.01	Wymiana przyłącza deszczowego o średnicy 200 mm oraz wpustu deszczowego	m	13
10	D-03.02.01	Ułożenie rury drenarskie odwodnienia drogi o średnicy 80 mm z obsypką 20 cm żwirem płukanym	m	24
11	D-08.05.03	Wykonanie ścieku z kostki granitowej wzdłuż jezdni asfaltowej ( 70 m I odcinek +II odcinek 30 m)	m	100
12		Czyszczenie istniejącego korytka ściekowego	m	30
13		Oczyszczenie i udrożnienie rowu	m	10
RAZEM NETTO
PODATEK VAT 23%
RAZEM BRUTTO